様式第４のハ（第４条、第５条関係）

屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 石 油 化 学 工 場 |
| --- | --- |
| 貯蔵する危険物の概要 | 引火点 | ４０℃ | 貯蔵温度 | ３０℃ |
| 基礎、据付方法の概要 | 鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト6本を使用し据付ける。 |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 縦置円筒型 | 常圧・加圧（ kPa） |
|  | 寸法 | 内径3500mm 高さ5500mm | 容量 | ５０，０００ℓ |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 屋根板厚5.0mm 側板厚6.0mm 底板厚6.0mm |
|  | 通気管 | 種別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０ mm kPa |
|  | 安全装置 | 種別 | 数 | 作動圧 |
|  |  |  |  | kPa |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
|  | 不活性気体の 封入設備 | 無し | タンクの 保温材の概要 | 無し |
| 注入口の位置 | 防油提内 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| 防油堤 | 構造 | 容量 | 排水設備 |
|  | 鉄筋コンクリート | ５５㎥ | 排水弁から油分離層を経て排水溝へ放流 |
| ポンプ設備の概要 | 電動ポンプ 2基 |
| 避雷設備 | タンクに接地アースを設ける。 |
| 配管 | 鋼管（ＳＧＰ） |
| 消火設備 | 第3種固定泡消火設備 2基 第5種粉末ABC20型 2個 | タンクの加熱設備 | 無し |
| 工事請負者 住所・氏名 | ○○○株式会社 千葉県○○市○○町○○番地 電話000-000-0000 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。