様式第４のホ（第４条、第５条関係）

地下タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 非常用発電機の燃料を貯蔵 |
| --- | --- |
| タンクの設置方法 | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止 |
| タンクの種類 | 鋼製タンク ・ 強化プラスチック製二重殻タンク ・ 鋼製二重殻タンク ・ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 横置円筒型 | 常圧・加圧（ kPa） |
|  | 寸法 | 内径2300mm胴長8800mm鏡出446mm | 容量 | ３５０００ℓ |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 胴板９mm 鏡板９mm |
|  | 外面の保護 | 下地処理したタンク外面に塗装剤を塗布し、その表面に覆装材を貼付し、更にその上から塗装剤を覆装材に含浸するように塗布する。塗覆装の厚さは、２ミリメートル以上とする。 |
|  | 危険物の漏れ検知 設備又は漏れ防止 構造の概要 | 漏洩検地管を４箇所に設置 |
|  | 通気管 | 種別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０mm kPa |
|  | 安全装置 | 種別 | 数 | 作動圧 |
|  |  |  |  | kPa |
|  | 可燃性蒸気 回収設備 | 有（ ） ・ |
|  | 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | ・ 無 |
| タンク室又はタンク 室以外の基礎、 固定方法の概要 | 床・壁・蓋共に厚さ３０㎝以上の鉄筋コンクリート造で内面は蓋を除き防水モルタルとする。寸法等詳細は図面のとおり |
| 注入口の位置 | 管理棟東側花壇横 | 注入口付近の 接地電極 | ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | ギヤーポンプ（安全増防爆）１基 |
| 配管 | 鋼管（ＳＧＰ） |
| 電気設備 | 気設備の技術基準による。 |
| 消火設備 | 第５種 粉末ABC10 型 ２本 |
| 工事請負者 住所・氏名 | ○○市○○町○○丁目○○番 株式会社○○○○ 電話000-000-0000 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　「直埋設」とは、地下貯蔵タンク（二重殻タンクを含む。）をタンク室以外の場所に設置する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。

３　「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第１３条第２項第２号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。